# Стационарный арочный металлодетектор

# «АРКА»

#### Паспорт и руководство по эксплуатации

Москва, 2014 г.

Назначение.

Изделие предназначено для обнаружения огнестрельного оружия и крупных металлических предметов, скрытых под одеждой человека.

Изделие не оказывает влияния на работу вычислительной техники и периферийных устройств, а также проводного коммуникационного оборудования.

- Технические характеристики.

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габариты контрольной кабины | 76х50х202 см |
| 2 | Время выхода в рабочий режим | 10 сек |
|  | Габариты металлодетектора в сборе | 86х50х220 см |
| 3 | Вероятность обнаружения пистолета типа ПМ, ПСМ | 0,98 |
| 4 | Максимально потребляемый ток | Не более 130 мА |
| 5 | Питание | 100- 250 В, 50-60 Гц. |
| 6 | Масса | Не более 80 кг |

3. Комплект поставки.

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Поперечина задняя | 1 |  |
| Поперечина передняя со встроенной приборной панелью | 1 |  |
| Боковая панель левая | 1 |  |
| Боковая панель правая | 1 |  |
| Шнур питания от сети 220В, 50Гц | 1 |  |
| Болт соединительный | 8 |  |
| Техническое описание и Инструкция по эксплуатации. | 1 |  |

4.Устройство изделия

Структурно прибор состоит из двух панелей соединенных между собой двумя перекладинами в одной из которых вмонтирован блок управления и индикации (см. Рис 1)

5. Монтаж изделия

Для сборки изделия вам понадобится крестовая отвертка

Сборка изделия производится в следующей последовательности (см. РИС 2.):

- Извлеките панели из упаковочной тары;

- Поместите панели напротив друг друга в горизонтальном положении на полу (для удобства сборки);

- Расположите перемычки между панелями таким образом чтобы совпадали отверстия в панелях и перемычках;

- Соедините панели и перемычки входящими в комплект болтами с шайбами;

- подключите провода выходящие из передней перемычки в обе панели;

- подключите входящий в комплект провод 220В в разъем питания на тыловой стороне передней перемычки;

- поставьте изделие в вертикальное положение;

- закрепите изделие к полу входящими в комплект уголками

- подключите прибор в сеть 220В. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В СЕТЯХ 220В БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

Внимание! Не размещайте устройство в непосредственной близости от крупных металлических конструкций.

6. Описание меню

Работа с меню производится с передней панели расположенной на верхней перекладине (см. РИС 3.)

Вызов меню: клавиша setup

Переключение пунктов меню: клавиши  и .

Выбор пункта меню: клавиша enter

Изменение значения пункта меню: клавиши  и .

Сохранение новых значений: клавиша enter

Выход из режима меню производится после переключения всех пунктов меню (многократное нажатие клавиши setup)

Пункты меню:

Выбор языка:

English

Russian

Настройки:

«Чувствительность» – регулировка чувствительности ( "0" максимальная, "512" минимальная);

«Громкость» – регулировка громкости;

«Яркость» – регулировка яркости;

«Режим» – выбор режима работы передатчика;

«Длительность» - установка длительности импульса;

«Проверка» – самотестирование прибора;

«Сброс» – общий сброс.

В пункте «Режим» необходимо устанавливать разные значения при одновременной работе нескольких металлодетекторов.

В пункте «Длительность» - увеличение значения увеличивает чувствительность прибора к обнаружению более громоздких металлических предметов, а уменьшение малогабаритных.

7. Работа с изделием

Включение прибора производится тумблером расположенном на тыльной стороне передней перемычки.

После включения в течении 5 сек. Прибор перейдет в рабочий режим. Изделие готово к работе.

В случае необходимости войдя в меню прибора (см. п.6) можно уменьшить или увеличить чувствительность прибора, а также изменить другие параметры работы металлодетектора.

8. Дополнительные сведения.

В течении суток металлодетектор подстраивается под окружающую электромагнитную обстановку.

Во избежание большого количества ложных срабатываний, при монтаже старайтесь располагать металлодетектор подальше от мониторов принтеров и других источников электромагнитных излучений и движущихся металлических предметов и конструкций.

«АРКА» не оказывает воздействия на бытовую электронную технику и приборы. Модуль предназначен для использования при температуре окружающей среды не более +40 градусов Цельсия.

# 9. Правила хранения.

Изделие «АРКА», поступающее на склад, хранится в упакованном виде.

Изделие может храниться в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от 10 °С  до 35 °С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров, кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

# 10. Транспортирование.

Изделие «АРКА» в транспортной таре может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом  на  любое расстояние.

Условия транспортирования:

- температура окружающей среды  -50 °С  до +50 °С;

- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 25 °С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630- 800 мм рт. ст.).

После транспортирования при отрицательных температурах изделие «АРКА» должно быть выдержано в нормальных климатических условиях в упаковке не менее 2 часов.

11. Свидетельство о приемке.

Изделие   «АРКА»    зав. № ________

соответствует ТУ и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия - «_____» ___________  20___ г.

Ответственный за приёмку:                                  ___________________

Мп.

Дата продажи изделия - «_____» ___________  20___ г.